## Slide 1: La Spectroscopie d’électron Auger (AES)
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Licence professionnelle Polymer Engineering – 2015-2016

## Slide 2
Mise en garde
Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie ; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques.
Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
Si ... - vous rencontrez un problème de navigation (type error 404), - vous tombez sur une faute ... de frappe, - vous pensez que des choses manques ou sont en trop, - vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur, en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...
A E S

## Slide 3
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Sommaire
Principe
Appareil
Echantillon
Données extraites
Analyse
Interrelation
Lexique
Sources

## Slide 4
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Principe
Technique non destructive d’un échantillon (profondeur max. ~ 3 nm) qui mesure l’énergie cinétique des électrons Auger
But :
  Identification des éléments présents en surface
  Information partielle sur les liaisons chimiques.

## Slide 5
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Principe
E= E(A) - E(B) - E(C)
Bombardement d’électrons primaires de quelques keV d’énergie
Interaction des électrons primaires avec la matière qui entraine l’émission d’électrons Auger

## Slide 6
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Appareil

## Slide 7
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Echantillon
Echantillon conducteur ou préalablement métallisé pour ne pas laisser s’échapper le flux d’électrons
Analyse sous enceinte ultra-vide

## Slide 8
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Données extraites
Spectre :
Représentation du nombre d’électrons Auger enregistrés sur une transition électronique donnée. Permet de mettre en correspondance les énergies des transitions avec la nature des éléments étudiés, afin de caractériser le matériau.
Image :
Sélection d’un ou plusieurs éléments chimiques pour constituer une imagerie avec plusieurs éléments dans les régions d’intérêts.
: H et He non détectés à cause de leur faible masse molaire

## Slide 9
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Analyse
Corrosion galvanique du cuivre dans l’aluminium
Profil de composition de l’échantillon analysé

## Slide 10
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Interrelation
MEB: Microscope électronique à balayage
XPS: Spectrométrie photoélectronique X

## Slide 11
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Lexique
Auger Electron Spectroscopy: Spectroscopie d’électrons Auger
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS): Spectroscopie des photons X

## Slide 12
A E S
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Sources
http://www.biophyresearch.com/technique-analyse/la-spectroscopie-delectrons-auger/
Exposé Lic. Pro. IUT Chambéry 2013-2014 – Maxime DUMAS, Alice LIGUORO & Gabriel GONZALEZ