## Slide 1: LE FLUAGE
LE FLUAGE
Maria Aguila – Anaïs Aymont
Licence professionnelle Polymer Engineering – 2015-2016

## Slide 2
Mise en garde
Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie ; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques.
Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
Si ... - vous rencontrez un problème de navigation (type error 404), - vous tombez sur une faute ... de frappe, - vous pensez que des choses manques ou sont en trop, - vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur, en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...
LE FLUAGE

## Slide 3
Sommaire
Définition
Principe
Appareil
Données extraites
Interrelation
Lexique
Ressources
AGUILA – AYMONT
LE FLUAGE

## Slide 4
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
DEFINITION
Le fluage est le phénomène physique qui provoque la déformation irréversible dans le temps d’un matériau soumis à une contrainte.

## Slide 5
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
PRINCIPE
Un essai de fluage consiste à mesurer la déformation en fonction du temps.
Une masse est suspendue à l’échantillon et on mesure l’allongement de l’échantillon dans le temps.
La température favorise le fluage. (cet essai est très long à température ambiante. Afin d’accélérer le processus, les essais sont réalisés à températures plus élevées.
Essai modifiante la structure.

## Slide 6
6
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
Primaire: ralentissement de la vitesse de fluage.
Secondaire: vitesse de fluage constante.
Tertiaire: diminution importante de la section résistante par la formation de pores et par striction.

## Slide 7
7
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
APPAREIL
Pour un essai normalisé, l’éprouvette utilisée est définie par la norme ASTM (même éprouvette que pour les essais de traction et de flexion).
Four
Échantillon
Poids

## Slide 8
8
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
Mécanisme de fonctionnement

## Slide 9
9
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
DONNÉES EXTRAITES
Les essais en fluage servent à :
Mesurer la variation des propriétés mécaniques sur une longue période de temps.
Caractériser les effets de la température sur les propriétés d’un polymère.
Déterminer la résistance d’un matériau dans le temps.

## Slide 10
10
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
Le module de fluage:
E = s / e = F * Lo
A * (∆L)t
E= module de fluage
s= contrainte appliquée
e= allongement
(∆L)t= allongement au temps t
F= force appliquée
A= aire de la section transversale de l’éprouvette
Lo= longueur de référence de l’éprouvette

## Slide 11
11
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
MODELES RHEOLOGIQUES
Modèle de Kelvin-Voigt
Modèle de Maxwell

## Slide 12
12
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
Modèle de Burgers
ɛBurgers= ɛVoigt - ɛMaxwell

## Slide 13
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
Composantes de la déformation
ɛe: composante élastique de la déformation (instantanée)
ɛve :composante viscoélastique de la déformation (non-instantanée et réversible)
ɛvp : composante viscoplastique de la déformation (non instantanée et non réversible)

## Slide 14
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT

## Slide 15
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
INTERRELATION
Essais de:
  Traction
  Flexion
  Relaxation
  Torsion

## Slide 16
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
LEXIQUE
Contrainte = stress
Fluage= creep
Déformation = strain
Déformation élastique = elastic strain
Déformation plastique = plastique strain
Instantané = instant

## Slide 17
LE FLUAGE
AGUILA – AYMONT
RESSOURCES
http://www.sgm.univ-savoie.fr/LP/carac_2004/Dubois_Guinard/Test%20de%20fluage_fichiers/frame.htm
http://www.sgm.univ-savoie.fr/LP/carac_2003/fluage_fichiers/frame.htm
http://www.sgm.univ-savoie.fr/LP/carac_2010/Berlioux_Gilloux_Jacob/Fluage/Berlioux%20_Gilloux_Jacob_Fluage.htm
http://mms2.ensmp.fr/mms_paris/experimental/polycop/caracterisation.pdf
http://mms2.ensmp.fr/mat_paris/duree/exercices/Ch_15_Fluage_TD.pdf
Précis de matières plastiques