## Slide 1: Reconnaissance des polymères
1
Reconnaissance des polymères
Alexandre Ceppi – Adrien Rodde
Licence professionnelle Polymer Engineering – 2015-2016

## Slide 2: Mise en garde
Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie ; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques.
Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
•Si ... - vous rencontrez un problème de navigation (type error 404), - vous tombez sur une faute ... de frappe, - vous pensez que des choses manques ou sont en trop, - vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur, en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons …
2
Reconnaissance des polymères
Notes: 2

## Slide 3: Plan
Préparation de la manipulation
Principe
Essai de Flottaison
Test de Chauffage
Test de Combustion
Essai de Beilstein
Test de Solvant
Test d’acidité (papier pH)
Donnés extraites
Source
3
Reconnaissance des polymères

## Slide 4
Préparation de la manipulation
Consignes de sécurité :
- lunettes de protection
- blouse en coton
- éviter de respirer les vapeurs d'acétone
- résidus à récupérer
- tests papier pH et combustion sous hotte aspirante
Matériel nécessaire : | 
échantillons | agitateur en verre
bec Bunsen | bécher de 250 mL
pince en bois | bécher de 100 mL
pince métallique | 6 tubes à essais
fil de cuivre | eau distillée
rouleau de papier pH | acétone + pipette
Reconnaissance des polymères

## Slide 5: Principe
4
Pour identifier les échantillons, on les soumet à divers tests:
- Test de ramollissement
- Test de flottaison
- Test de Belstein
- Test du solvant (acétone)
- Test du papier pH (basique=PA)
- Test de combustion
Ceux-ci sont répertoriés dans un organigramme et suivant une chronologie.
Reconnaissance des polymères

## Slide 6: Test de chauffage
Objectif : déterminer si le polymère est un thermodurcissable ou thermoplastique
Méthode : Appliquer une source de chaleur sur l’échantillon.
Analyse : Si l’échantillon ne se ramollit pas il s’agit d’un thermodurcissable, et inversement pour le thermoplastique.
6
Reconnaissance des polymères

## Slide 7: Essai de Flottaison
Objectif : Déterminer si le polymère appartient à la famille des polyoléfines (d<1) ou non (d>1).
Méthode : Placer un échantillon en immersion dans de l’eau.
Analyse : Si l’échantillon flotte sa densité est inférieure à celle de l’eau et inversement.
Remarque : Si on cherche à caractériser un copeau il est nécessaire d’ajouter un agent abaissent la tension superficielle.
5
Reconnaissance des polymères

## Slide 8: Essai de Beilstein
Objectif : Caractériser la présence ou non de composée halogène (principalement du chlore) dans le matériau.
Méthode : Déposer un corps incandescent sur l’échantillon. Ensuite on vient réintroduire le corps dans la flamme.
Analyse : Si une flamme verte apparaît, le test est positif
8
Reconnaissance des polymères

## Slide 9: Test de Solvant
Objectif: Déterminer si le matériau est soluble ou non.
Méthode: Plonger un échantillon dans un récipient contenant un solvant
Analyse : Si un précipité ou un ramollissement apparaît alors le test est positif
9
Remarque : Ce test est souvent peu efficace et peu exploitable. Il est donc préférable de confirmer les résultats par spectrométrie IR
Reconnaissance des polymères
Notes: http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_des_mati%C3%A8res_plastiques#Test_du_solvant
9

## Slide 10: Test d’acidité (papier pH)
Objectif : Déterminer le pH du dégagement gazeux lors de la combustion du polymère.
Méthode : Enflammer l’échantillon puis placer le papier pH au-dessus du dégagement gazeux afin d’observer sa couleur
Analyse : Si le pH est basique, le test est positif,(présence d’amide ou d’amine). Si le pH est nettement acide, alors le test est négatif (présence de gaz acide)
10
Reconnaissance des polymères

## Slide 11: Test de Combustion
Objectif : Déterminer si le matériau est auto extinguible ou non.
Méthode : Enflammer l’échantillon de polymère à l’aide d’une flamme, puis on le retire de la source de chaleur
Analyse : Si l’échantillon s’éteint il est auto extinguible.
7
Reconnaissance des polymères

## Slide 12: Données extraites
11
Reconnaissance des polymères

## Slide 13: Lexique
Reconnaissance des polymères : polymers recognition
Densité : density
Combustion : combustion
Solvant : solvent
Acidité : acidity
Thermoplastique : thermoplastic
Thermodurcissable : thermoset
Auto extinguible : flame retardant
Test de flotaison : floating test
12
Reconnaissance des polymères

## Slide 14: Source
Http://www.sgm.univ-savoie.fr/LP/carac.html
Présentation de BEDEJUS.Brice--FOUILLET.Adrien (2005/2006) Présentation de CHARROIN Julien - SENG Kes Albert (2013-2014)
TP de Caractérisation, Université de Chambéry avec F. Dubelley (2015/2016)
13
Reconnaissance des polymères