## Slide 1
K.GRABIT L.GALLIEN
LP Plasturgie
2015/2016

## Slide 2
2
• Cette présentation a été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des éventuelles erreurs techniques.
• Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
•Si ...
-vous rencontrez un problème de navigation (type error404),
-vous tombez sur une faute ... de frappe,-vous pensez que des choses manques ou sont en trop,
-vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur,
en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 3
3
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
Objectifs
Principe
Appareil
Exemples
Lexique
Interrelations
Sources
Sommaire

## Slide 4
4
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
Mettre en évidence des réactions en fonctions des variations de masse (évaporation, oxydation …)
Déterminer différentes caractéristiques du polymères, telles que la température de dégradation , l’humidité absorbée, taux de cendre.
Cette technique permet également de mesurer les quantités de corps organiques, inorganiques ainsi que les solvants présents dans le polymère.
Objectifs

## Slide 5
5
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
L’ATG consiste à observer l’évolution des variations de masse d’un échantillon en fonction de la température ou du temps (température fixe) sous atmosphère contrôlée. La température varie entre 100 et 950°C
La masse de l’échantillon analysé est comprise entre 10mg et 1g, selon la matière et l’appareil que l’on utilise.
Principe

## Slide 6
6
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
Mettre en évidence l’évaporation des composants dans le polymère.
Déterminer différentes caractéristiques du polymères, telles que la température de dégradation , l’humidité absorbée, taux de cendre.
Cette technique permet également de mesurer les quantités de corps organiques, inorganiques ainsi que les solvants présents dans le polymère.
Objectifs

## Slide 7: Appareil
Module de pesée
Enceinte étanche
Four
Thermocouple
Echantillon
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
7

## Slide 8: Exemples
Le type de liaison chimique influence la tenue en température.
Grace aux courbes obtenues, on peut calculer les dérivées et trouver l’énergie d’activation.
On peut donc voir les différents comportements possibles des matériaux.
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
8

## Slide 9: Lexique
-Analyse thermogravimétrique (ATG) = Thermogravimetric Analysis (TGA)
-Thermoplastique = Thermoplastic
-Thermodurcissable= thermoset
-Oligomère=oligomer
-Energie d’activation = reaction-required energy
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
9

## Slide 10: Interrelations
La calorimétrie (DSC)
Analyse thermique différentielle (DMTA)
Spectrométrie de masse (MS), chromatographie
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
10

## Slide 11: Sources
Cours de caractérisation de DUT SGM
Présentations précédentes
http://www.fed-chimiebalard.cnrs.fr/IMG/pdf/Abstract_lSTIEVANO_2.pdf
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-th1/methodes-thermiques-d-analyse-42384210/thermogravimetrie-p1260/
ATG
K.GRABIT L.GALLIEN
11