## Slide 1
K.GRABIT L.GALLIEN
LP Plasturgie
2015/2016

## Slide 2
2
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
• Cette présentation a été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des éventuelles erreurs techniques.
• Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
•Si ...
-vous rencontrez un problème de navigation (type error404),
-vous tombez sur une faute ... de frappe,-vous pensez que des choses manques ou sont en trop,
-vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur,
en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...

## Slide 3
Principe
Méthode
Données extraites
Diversité des essais
Exemple
Interrelations
Lexique
Sources
Sommaire
3
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 4
Principe
L’analyse thermomécanique dynamique, DTMA, est une
méthode de caractérisation permettant de déterminer les propriétés mécaniques d’un polymère en fonction de la température et d’une fréquence
de sollicitation (ex: torsion, traction…)
Epaisseur 3 mm
Largeur 12 mm
Longueur 45 mm
Efforts de torsion
Table force de tension 6N
Torsion rectangulaire en mode dynamique
4
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 5
Un échantillon standardisé est fixé avec un élément de serrage mobile et un autre fixe.
L’échantillon oscille avec une certaine amplitude grâce à l’élément mobile tout en augmentant la température
Plage de fréquence :1mHz à 1MHz
Plage de température : -150 à 450°C
Méthode
5
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 6
Données extraites
En se servant des résultats obtenus, on peut déterminer différentes caractéristiques permettant d’identifier le matériau :
E’ le module de conservation
E’’ le module de perte
E* le module de Young complexe
La température de transition vitreuse Tg
Tan δ le facteur d’amortissement
6
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 7
Données extraites
7
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 8
Diversité des essais
Traction/Compression
8
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 9
Exemple
Ces données sont issues d’un test de flexion effectué sur une mousse polyuréthane. On voit clairement la transition vitreuse à 159,9°C avec la changement du module E’ associé.
La mesure a été réalisée a une fréquence de 1Hz
9
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 10
Ce graphique montre les différences entre un échantillon d’élastomère « jeune », et un plus vieux. Ces deux échantillons ont été soumis à du cisaillement d’une fréquence de 1Hz.
Le plus vieux a un module E plus faible que l’autre , et est plus fragile.
10
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 11
DSC : Differential scanning Calorimetry
ATM : Analyse thermomécanique
Test Vicat
ATG
Traction/compression
Torsion
Interrelations
11
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 12
Module de perte = Loss modulus
Module de conservation = Storage modulus
DMTA = dynamical mechanical thermal analysis
Cisaillement = shear
Tension = Tensile
Expansion(volumique)=expansion(of blood volume)
Pénétration=penetration
Flexion=bending
Coefficient dilatation=expansion coefficient
Transition vitreuse=glass transition
Comportement viscoélastique= viscoelastic behavior
Lexique
12
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 13
Cours de caractérisation SGM
Présentation LAKHDAR W. ZHANG XF. MASGRANGEAS Ph.
http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21360/ch06.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_m%C3%A9canique_dynamique
Sources
13
DMTA
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›